Kompakte Servotechnik im Doppelpack

Herford, 23.03.2017: Mit dem E°Darc C08D ergänzt Ferrocontrol sein Portfolio an 2-Achs-Servoreglern um ein noch leistungsstärkeres Modell: Das Doppelachsmodul integriert zwei Endstufen und verfügt über 2 x 8 A Nennstrom. Das kompakte Design spart gegenüber Einzelachsreglern Feldbusschnittstellen und besticht durch ein einfaches Verkabelungskonzept, sodass Kosten bei der Anschaffung und Montage gespart werden können.

Das Doppelachsmodul basiert auf einem FPGA-Design, das durch quasianaloge Parallelverarbeitung Maßstäbe in Sachen Dynamik und Regelgüte setzt (Regeltaktfrequenz: 12 kHz). Eine standardmäßig implementierte sichere Impulssperre STO (zertifiziert nach SIL 3) sorgt für eine zuverlässige Unterbrechung der Energieversorgung zum Antrieb.

Der E°Darc C08D eignet sich für den geregelten und gesteuerten Betrieb von Synchron- und Linearmotoren und kann mit drehmomentstarken Motoren von Ferrocontrol betrieben werden, die optimal auf die Regler abgestimmt sind.

Bei den Geberschnittstellen überzeugt der Regler durch Vielfalt: Resolver, Hiperface, EnDat, SinCos und Inkremental. Über eine EtherCAT- oder CANopen-Schnittstelle können die Antriebe einfach und flexibel angebunden werden.

1.175 Zeichen (einschließlich Leerzeichen), ohne Überschrift und Teaser

Weitere Informationen:

https://www.eckelmann.de/produkte-loesungen/maschinenautomation/antriebstechnik/edarc-c/

Bildunterschrift: Servotechnik im Doppelpack: Der neue E°Darc C08D Doppelachsregler von Ferrocontrol (Foto: Ferrocontrol)

| Kontakt: Ferrocontrol Steuerungssysteme GmbH & Co. KG Angelika Babenhauserheide Bodelschwinghstraße 20 32049 Herford Tel.: +49 (0)5221 966-0 E-Mail: info@ferrocontrol.de www.ferrocontrol.de | Media Relations: Pressebüro Schwitzgebel Dr. Frieder Schwitzgebel Berliner Straße 2 55283 Nierstein Tel.: +49 (0)6133 50954-1 Mobil: +49 (0)172 6190178 f.schwitzgebel@presse-schwitzgebel.de www.presse-schwitzgebel.de |
| --- | --- |